## Slide 1: ANIRステータスレポート
本原顕太郎 、小西真広、高橋英則、舘内謙、
ほかminiTAOチーム

## Slide 2: 2011年度ラン
2011/4-5ラン：4/20-5/15
  18夜:晴、0.5夜曇り ⇒ 晴天率９５％以上！
  １５課題
    ANIRプロジェクト = 2
    CNTAC = 1
    大学間連携観測 = 2
    東大 = 8
    国立天文台 = 2

## Slide 3: Allocation S2011A

## Slide 4: 観測状況
銀河面Paaサーベイ
近傍LIRGのPaaサーベイ（⇒舘内）
近傍AGNモニター観測(⇒峰崎)
ダストに埋もれた超新星探査(⇒諸隈)
大学間連携キャンペーン観測
その他いろいろ

## Slide 5: 銀河面サーベイ
1.5 x 1 degree
1.5degree

## Slide 6: 大学間連携観測
IP Vir
  d Sct型脈動星
  周期 0.0652 日(= 94 分)
  振幅 0.1 等

## Slide 7
V
B
J

## Slide 8: システム効率
システム効率
  ダイクロなし
    H : 0.29 (0.300 in 2009)
    Ks : 0.30 (0.304 in 2009)
  ダイクロあり
    J : 0.183 (0.21 in 2009)
    H : 0.25 (0.28 in 2009)
    Ks : 0.26 (0.28 in 2009)
2009/10に比べてやはり低下している。
ダイクロの汚れがかなり効いているか？

## Slide 9: 観測装置状況
基本的には大きな問題ない
トラブル
  フィルターホイールの片方が回らなくなった ⇒ステッピングモーターの保持電流を増やして解決。
  Iバンドのスカイレベルが高く、パターンがおかしい。
R-band
I-band

## Slide 10
原因は可視光学系鏡筒の内部散乱？

## Slide 11: 遠隔観測システム
標高2,400m
標高5,640m
山麓－山頂施設を無線LANで結ぶ。
－2.4GHz 無線LANブリッジ
－ ~ 5Mbps
2011.02月に機器設置完了
（峰崎、田辺）
常用系と予備系の2系統
（常用が落ちると自動で
予備に切り替わる）

## Slide 12: 遠隔観測試験
計6晩（ANIR、MAX38） （山頂は完全無人、もしくは ただ見ているだけ）
  天候チェック
  ドーム内状況チェック
  観測開始 （随時天候等確認）
  観測終了
  装置・望遠鏡を終了状態に
ほぼ日没～日の出まで観測
ネットワーク、電源系統など トラブル一切なし
次回以降、遠隔観測をメインに進めたい。
山麓観測小屋
観測の様子

## Slide 13: Upgrade 2011b
フィルター追加
  Pab-offフィルター(N133)導入(LIRGサーベイ用)
  ウィンドウ前に設置する
可視グリズム交換 (一部傷があったため)
可視鏡筒一部トビカブラックで塗装
リモート観測

## Slide 14: Semester 2011B
2011/9月～ : 6th run
  ~18nights?
  サーベイ
    銀河面のPaaのサーベイ(あまり時間は取れない)
    近傍LIRGsのPaa/b撮像サーベイ
  大学間連携共同観測(2nights)
  チリ時間(3nights?)
  その他
日程は２オプション
  このワークショップ後打ち合わせをします。

## Slide 15: 2011 Winter : Bad Weather

## Slide 17: 可視チャンネルデータ解析
Twilight flat
歪曲補正
パイプライン
Photometry

## Slide 18: Twilight Flats

## Slide 19: 可視像面歪曲補正
可視チャンネルの樽型収差補正
  銀河面の星の多い領域の画像を5次のpolynominalでフィット (ccmap)
  そのパラメータを画像に埋め込む (ccsetwcs)
  B, V, Rのパラメータは出した。
この手順を組み込んだbashスクリプトパイプラインは一応ある(前述の館内スクリプトとほぼ同じ)

## Slide 21: Photometry
安定性などの評価はまだ