## Slide 1: 第１回miniTAOワークショップ (2013/3/14-15)

## Slide 2: 開催趣旨
2009/3 Engineeringファーストライト
2009/6 Scienceファーストライト
これまでに8回のサイエンスラン
  うち2回はキャンセル…
  のべ96名(7+13+11+12+14+17+6+16)参加
    東北大 4名(0+2+1+0+0+1+0+1)
    ISAS 2名(0+0+2+0+0+0+0+0)
    NAOJ 4名(0+0+0+0+1+2+0+1)
    神戸大 1名(0+0+0+0+0+1+0+0)
これまで得られた成果＋今後の予定、希望…

## Slide 4: miniTAOの現状と今後
本原顕太郎

## Slide 5: Atacama Site
Atacama desert
“the driest place on Earth”
Pampa la bola plateau

## Slide 6: サイトの特徴
高い標高+ 乾燥した大気
 赤外波長で良好な透過率
continuous windows in the NIR
New windows at 30 um

## Slide 7: miniTAO 1.0m Telescope
2009年春に設置
  リッチークレチアン光学系
  Focal ratio F/12.0
  FOV φ10 arcmin
  ２つの観測装置
    near-infrared camera ANIR
    mid-infrared camera MAX38

## Slide 8: Google Earth

## Slide 9: … and in Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_highest_astronomical_observatories

## Slide 10: … ギネス世界記録認定(2011年)

## Slide 11: miniTAO 1mの観測装置
ANIR : NIR Imager ⇒ Konishi’s talk
MAX38 : MIR Imager/Spectrograph ⇒ Kamizuka’s talk

## Slide 12: miniTAOの運用
現状
  年間2回のラン、各2ヶ月
  ANIRとMAX38で等分
  ラン前に道路、望遠鏡、発電機などの整備
    道路は１ヶ月に一回の整備が必要
    道路整備だけで数百万円
  人員体制
    リモート観測を安定してするためには最低５名
    ２名観測、３名バックアップ
    トラブルの際には山頂に上る
      山頂に上る際には車２台、最低３名
  チリ時間
    10%
    ANIRが引き受けていて、４夜程 度

## Slide 13: リモート観測
山頂観測の問題点
  山頂滞在時間
    <10hr/night (体力リミット)
    実観測時間8hr/night
  運転：片道1.5-2hr

## Slide 14: WiFi Network between Summit and SPA
The base facility
at SanPedro de Atacama
The miniTAO telescope
at Co. Chajnantor
(hardware setup completed in March 2011)

## Slide 15: The WiFi System Setup
The summit LAN
The base LAN
L3 switch
L3 switch
Regular use
Backup use
The Wireless LAN bridge | JRL-710 (JRC, Japan)
The Antenna | NZA-666 (1m-Parabola; JRC)
The radio frequency | 2.4 GHz (IEEE802.11a/b/g)
The throughput | 5 Mbps
常用系と予備系の2系統
常用が落ちると自動で予備に切り替わる

## Slide 16: リモート観測の現状
Summit: unmanned
Can observe from sunset-summit
Need to go upto the summit in case of trouble
安定時
  ANIR : 12hr/nightの観測
  MAX38: 昼夜連続観測
Temporal house at SPA
Now Observing

## Slide 17: ２０１２年度観測（１）
2012春季ラン(2012/4/11-6/12)
  ３月の大嵐による落雷
    山麓では洪水
  機器破損
    各種電子機器（ネットワーク端子、電源まわり）
    断線
    Heホースに亀裂
    無線アンテナ
  観測装置には被害なし
  全観測キャンセル
    ⇒撤収時の養生の重要性

## Slide 18

○

## Slide 19: ２０１２年度観測（２）
2012秋季ラン(2012/9/28-11/21)
  落雷被害全復旧
  MAX38ラン : 検出器読み出し不良
    PC不調？
    次回ランでPCの入替えで対応
  ANIRラン : 発電機トラブル
    外部燃料タンク配管目詰り
    軽油の添加物（パラフィン）の析出？
    次回ラン前に燃料タンクの洗浄

## Slide 20: サンペドロ新実験棟
  500m2
  2013/3 : 着工
  2013/9 : 竣工予定
Future Extension
Laboratory
Machine
Shop
Obs.
Room
Meeting
Room
Dining
Admin. Office
Kitchen
Boiler
5 Bedrooms
Generator
  宿泊施設(寝室５，台所など)
  実験室
  事務室

## Slide 21: TAO計画の現状
TAO本体の補正予算が承認された
  基本的には施設のみ（製作のみ）
  2013年度中に契約完了
  遅くとも2014年度中に納品
miniTAOへの影響
  あくまで補正予算なので、人件費や校費はつかない
    逆に非常に厳しくなると予想される
  天文センターのマンパワー
  運用費
    科研費は通らなくなるだろう

## Slide 22: miniTAO運用の今後
MAX38は2013年度に一度やってdecommission
2013年度に確保されている運用費
  光赤外大学間連携
  新学術領域（重力波）
  まだ全然足りない
  科研費は複数応募
必要なお金
  メンテナンス：＞500万円/ラン
  旅費
    航空券：30万円/人
    宿泊など：1.2万円/人 (Don Tomas’で$105/night)
  レンタカー：~40万円/月/台

## Slide 23: miniTAO運用の今後２
人員
  越田(@カトリカ大)
  Hanindo(@チリ大)？
安全関連
  安全規約：東大のルール
  山頂滞在
    滞在時間(<12hr/day)
    酸素吸入ルール
    高山病時の対応ルール
  レンタカーの運転
    現在は東大のスタッフのみ
    基本的には内部の規約

## Slide 24: 議論など…
協力のお願い
  miniTAOの観測をどのくらい必要としているのか
    とくに、miniTAOでないと出来ないことはなにか？ E.g.) 大気の透過率、シーイングなど
  どの程度のリソースが提供できるか
    観測人員の提供
      人数・週間/年（スタッフ、学生それぞれで）
      旅費が出せるか
      レンタカー代は出せるか